## Slide 1: WAP „Wireless Application Protocol“
<footer>
<date/time>
1.Einleitung 1.1 Was ist WAP ?
1.2 Geschichte 2. Aufbau von WAP 2.1 Grundsätzliches 2.2 WAP Schichten 2.3 Verbindungsaufbau 3. WML 3.1 WML Wireless Markup Language 3.2 WML-Script 4. WAP im Alltag
4.1 Surfen mit dem Handy 4.2 World Wide WAP
Vortragsstruktur

## Slide 2
WAP „Einleitung“
Was ist WAP ?
WAP => Wireless Application Protocol
WAP ist weltweit gültiger Standard für Zugang mit Handys ins WWW
zur Zeit 3 Geräteklassen, Handys, Organizer und Desktop
e-mails, Aktienkurse,Wetterberichte Zugfahrpläne, usw.
Verwendet bestehende Standards und Technologien, die für WAP angepasst wurden

## Slide 3
WAP „Einleitung“
Geschichte
entwickelt von versch. Mobilnetzanbietern (Nokia, Ericsson Motorola, UnwiredPlanet)
V 1.0 kam 30. April 1998, musste aber wegen Einwänden des W3C modifiziert werden
V 1.1 seit 1. Juli 1999, nicht abwärtskompatibel
jüngst verabschiedete Version ist V 1.2
im kommenden Herbst wird Version V 1.3 erwartet
zur Zeit kommen laut C‘t (9/2000) jährlich 2 neue Versionen

## Slide 4
WAP „Aufbau von WAP“
Grundsätzliches !
WAP = hierarchisches Schichtenmodell mit 5 Schichten ähnlich ISO / OSI
spezielle Seiten in WML und einfache Graphiken wegen Displays
max. 9600 Bit/s und max. 160 bzw. 93 Zeichen
oft Gateways nötig
HSCSD und GPRS sollen Besserung bringen

## Slide 5
WAP „Aufbau von WAP“
WAP Schichten !
Bearers: GSM CDMA IDEN PHS
WDP Wireless Datagram Protocol
WTLS Wireless Transport Layer Security
WTP Wireless Transport Protocol
WSP Wireless Session Protocol
WAE Wireless Application Environment
Other Applications

## Slide 6
Vom Mobilnetz ins WWW
WAP „Verbindungsaufbau ins WWW“
WTA -Server z.B von D1 / D2 usw. fertige WML Seiten
WAP Gateway
WEB Server
HTML Filter
WML
HTML
WML
HTML
WML

## Slide 7
WAP „WML und WML-Script“
WML optimiert für eine drahtlose Übertragung
nur Grafiken im WBMP-Format
WML eng verwandt mit HTML
Card = kleinste darzustellende Einheit
Deck = mehrere Cards zusammengefaßt
Wireless Markup Language

## Slide 8
z.B. quot ( „“ ), amp ( & ), lt ( < ), gt ( > )
Sonderzeichen
$variable1 $(variable1)
Variablen
<!- WML-Kommentar ->
Kommentare
<p align=“center“>, <card id=“CardOne“>
Attribute
<br>, <p>, .....
Elemente
<tag></tag> = <tag/>
Tags
<card>..........</card>
Cards
WAP „WML und WML-Script“
Grundlegendes

## Slide 9
WAP „WML und WML-Script“
<wml>
<card id=“card1”>
<p>
WML-Karte 1
</p>
</card>
<card>
<p>
<do type=“accept”>
<go href=“#card1”/>
</do>
WML-Karte 2
</p>
</card>
</wml>
Beispiel 1

## Slide 10
WAP „WML und WML-Script“
<wml>
<card id=“cardOne“ title=”WML Timer Demo”
ontimer=“#cardTwo“ >
<timer value=”50”/>
<p align=”center”>
Welcome to WML
</p>
</card>
<card id=”cardTwo” title=”WML TimerDemo”>
<p align=”center”>
openKnowledge
</p>
</card>
</wml>
Beispiel 2

## Slide 11
WAP „WML und WML-Script“
WML-Script ähnelt Java-Script
benötigt zusätzliche Bandbreite
längere Übertragungsraten
unterstützt Datentypen und syntaktische Komponenten
WML-Script

## Slide 12
WAP „WAP im Alltag“
Fehlerquellen wie Verbindungsaufbau und alle möglichen Servermeldungen
Einstieg – verfügbare Handys
Geschwindigkeit – HSCSD, GPRS
Kosten
Fazit
Surfen mit dem Handy

## Slide 13
WAP „ WAP im Alltag“
WAP contra SMS
E-Mail per Handy
Handy-Homepage
Shopping
World Wide WAP